Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                         27.01.2020 г.

Здание № 34 по ул. Б.Хмельницкого

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1997__

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей__5_

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала) _есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________есть________

1.5 Объем здания_20164_куб.м.

1.6 Общая площадь_7179.9_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_4668.8_кв.м.

1.8 Кол-во квартир___70__

1.9 Площадь нежилых помещений_____кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»________________Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»                                            Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»_________ __Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| Цоколь | удовлетворит | Трещины, отслоение штукатурки | Гидроизоляция | м2 | 230 |
| Стены наружные | удовлетворит | Отслоение штукатурки на карнизе | Частичное Оштукатуривание | м2 | 39 |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит | Текущий ремонт | Ремонт водосточных труб | шт. | 12 |
| Внутренний водосток | - |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | удовлетворит | Текущий ремонт | Ремонт пелены кровли Ремонт кровельных коньков | м м | 3 19 |
| Предподъездные козырьки | удовлетворит | Текущий ремонт | Устройство стальной кровли над бетонными козырьками подъездов | м2 | 22 |
| Окна | удовлетворит |  | Оштукатуривание откосов подъездных оконных блоков |  |  |
| Двери | удовлетворит | Текущий ремонт | Окраска | шт. | 6 |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | хорошее |  |  |  |  |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Текущ. |  | По заявкам |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Текущ. |  | По заявкам |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - | Установка системы удаленного доступа к прибору учета | Содержание | шт. | 1 |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Текущий ремонт |  | По заявкам |
| Система электроснабжения и освещения | удовлетворит | физ. износ | Текущий ремонт |  | По заявкам |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 70 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 140 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта кровли.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________              ____                           Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»                                                                                   Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»_________________                            Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)