Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          23.01.2020 г.

Здание № 44   по пл.  50 лет Октября

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки 1965

1.2 Материал стен кирпич

1.3 Кол-во этажей 5

1.4 Наличие: тех-го подполья ( подвала)_есть_

электрощитовая ____есть_____

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла________нет________

1.5 Объем здания_8903_куб.м.

1.6 Общая площадь_3079,1_кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_1970,9_кв.м.

1.8 Кол-во квартир__48_

1.9 Площадь нежилых помещений_339_кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| цоколь | удовлетворит | Замена керамической плитки на цоколе МКД | Текущий ремонт | м2 | 0,5 |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит | Ремонт водосточной трубы | Текущий ремонт | м | 1 |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша | хорошее |  | Текущий ремонт | м2 | 890 |
| Окна | хорошее | Профтехобслуживание окон ПВХ | Текущий ремонт | шт | 16 |
| Двери | удовлетворит | Профтехобслуживание дверных доводчиков, уплотнение, петель | Текущий ремонт | шт | 4 |
| Лестничные клетки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит |  |  |  |  |
| Система отопления | удовлетворит | Физ. Износ | Текущ. |  | По заявкам |
| Система горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | Физ. Износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - | Установка прибора учета тепловой энергии | модернизация | шт. | 1 |
| Система канализации | удовлетворит | Физ. Износ | Кап.ремонт | % | 100 |
| Система электроснабжения и освещения | хорошее |  |  | подъезд | 4 |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 51 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 102 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)